MotherBoards

# ASRock H610M-HDV/M.2 (LGA 1700)
## ¿Qué modelo de RAM se puede montar en ellas. Tipo y cantidad?
Admite DDR4 unbuffered, con una frecuencia de 3200MHz y con una capacidad de máxima de 64 GB. Por orto lado con la DDR5 tiene una frecuencia de 5600MHz y 96 GB de RAM.
## ¿Cuántos slots de memoria tiene y de que tipo?.
Tiene 2 ranuras DIMM de 288 pines.
## ¿Qué zócalo tiene para la tarjeta gráfica?.
Tiene una ranura de PCIe 4.0 x16 y 1 ranura PCIe 3.0 x1 para expansión.
## ¿Qué procesadores soporta y que chipset posee?¿Qué modelo de zócalo de procesador tiene?
Soporta: intel 12ª generación 13ª generación y 14ª generación. Tiene un chipset de intel H610 y el zocalo es LGA 1700.
## ¿La tarjeta de video está integrada?
No tiene una GPU integrada.
## ¿Qué precio tiene cada una de ellas y dónde la encontraste (Url)?.
Tiene un precio de 87.20€ en PcComponentes.
## ¿Cuánto conectores USB tiene y de que tipo?.¿Cuántos slots tiene y de qué tipo?
En la DDR4 tiene 4 x USB 3.2 Gen1 y 6 x USB 2.0, además de internamente 1 header USB 3.2 Gen1 y 1 header USB 2.0
En la DDR5 tiene 1 x USB-C 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen1 y 4 x USB 2.0. Internamente 2 headers USB 3.2 Gen 1, 3 headers USB 2.0
## ¿Dispone de conectores PS-2?
En el panel trasero tiene 1 conector PS/2 combinado.

## Factor de forma y/o tamaño.
Factor de forma: Micro ATX
Dimensiones: 220 x 193 mm
# ASUS ROG Maximus Z790 Hero (LGA 1700)
## ¿Qué modelo de RAM se puede montar en ellas. Tipo y cantidad?
Tiene 4 ranuras DIMM para memoria DDR5, con una capacidad máxima de 128 GB, soporta una hyperspeed DDR5 y velocidades como por ejemplo hasta 7800+ MT/s
## ¿Cuántos slots de memoria tiene y de que tipo?.
Tiene slots PCIe x16, utiliza especialmente PCIe 5.0 para la GPU y para expansiones hay PCIe 4.0 x4, para almacenamiento 5 ranuras M.2 y 6 puertos SATA III.
## ¿Qué zócalo tiene para la tarjeta gráfica?.
Un PCIe 5.0
## ¿Qué procesadores soporta y que chipset posee?¿Qué modelo de zócalo de procesador tiene?
Chipset Intel Z790 y soporta de la 12ª hasta la 14ª generación y usa un socket LGA 1700 para procesador.
## ¿La tarjeta de video está integrada?
No esta integrada.
## ¿Qué precio tiene cada una de ellas y dónde la encontraste (Url)?.
En la tienda ofical de ASUS España tiene un precio de 829€ para la ASUS Store
## ¿Cuánto conectores USB tiene y de que tipo?.¿Cuántos slots tiene y de qué tipo?
2 × Thunderbolt 4 (USB-C), 6 × USB 3.2 Gen 2 (5 tipo A + 1 tipo C) , 4 × USB 3.2 Gen 1 tipo A.
Conectores internos: 1 × USB 3.2 Gen 2×2, 2 × headers USB 3.2 Gen 1 y 2 × headers USB 2.0.
## ¿Dispone de conectores PS-2?
No dispone de PS-2
## Factor de forma y/o tamaño.
Factor: ATX estándar.
Tamaño: 305 x 244 mm
# Gigabyte A620M Gaming X (AM5)
## ¿Qué modelo de RAM se puede montar en ellas. Tipo y cantidad?
Tiene un tipo de memoria dual chanel SMD DDR5 soporta, admite velocidades de 8000+ MHz y una capacidad máxima de 192GB
## ¿Cuántos slots de memoria tiene y de que tipo?.
Tiene 4 ranuras DIMM tipo SMD DIMMs
## ¿Qué zócalo tiene para la tarjeta gráfica?.
Tiene un EZ-Latch：PCIe x16 Slot with Quick Release Design

## ¿Qué procesadores soporta y que chipset posee?¿Qué modelo de zócalo de procesador tiene?
Supports AMD Ryzen 7000/8000 y 9000. Modelo AMD Socket AM5.
## ¿La tarjeta de video está integrada?
No.
## ¿Qué precio tiene cada una de ellas y dónde la encontraste (Url)?.
Tiene un precio de 144 euros de PcComponentes
## ¿Cuánto conectores USB tiene y de que tipo?.
Cantidad de puertos USB 2.0: 2
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
- Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2): 1
- Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: 1
- Puerto de ratón PS/2: 1
- Número de puertos HDMI: 1
- Versión HDMI: 2.1
- Cantidad de DisplayPorts: 1
- Versión de DisplayPort: 1.4
- Salidas para auriculares: 3
- Micrófono, jack de entrada: Si Conector USB: USB tipo A, USB Tipo C
Interno I/O
  - USB 2.0, conectores: 1
  - Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 2
  - Número de conectores SATA III: 4
  - Conector de audio en panel frontal: Si
  - Conector de panel delantero: Si
  - Conector de potencia ATX (24 pines): Si
  - Conector de ventilador CPU: Si
  - Conector de energía EPS (8-pin): Si
  - Conector TPM: Si
  - Conector eléctrico de 12 V: Si
  - Conector para tiras LED RGB: Si
## ¿Cuántos slots tiene y de qué tipo?
PCIe x 1, PCIe x 16 y 1 M.2.
## ¿Dispone de conectores PS-2?
No
# Factor de forma y/o tamaño.
Factor: Micro ATX
Tamaño: 244 x 244 mm
# ASUS ROG Crosshair X670E Hero (AM5)
## ¿Qué modelo de RAM se puede montar en ellas. Tipo y cantidad?¿Cuántos slots de memoria tiene y de que tipo?.
4 x DIMM DRR5 con un maximo de 192 GB, dual chanel.
## ¿Qué zócalo tiene para la tarjeta gráfica?.
1 x PCIe 5.0 x16
## ¿Qué procesadores soporta y que chipset posee?¿Qué modelo de zócalo de procesador tiene?
Zócalo AM5 y chipset AMD X670E y son compatibles con AMD ryzen 7000/8000/9000.
## ¿La tarjeta de video está integrada?
No
## ¿Qué precio tiene cada una de ellas y dónde la encontraste (Url)?.
Tiene un precio de 527€ en PcComponentes.
## ¿Cuánto conectores USB tiene y de que tipo?.
Rear USB (Total 12 ports)
2 x USB4® ports with Intel® JHL8540 USB4® controller (2 x USB Type-C®)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 port(s) (1 x USB Type-C®)
9 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (8 x Type-A + 1 x USB Type-C®)
Front USB (Total 11 ports)
1 x USB 3.2 Gen 2x2 connector (supports USB Type-C® with up to 60W PD/QC4+)*
2 x USB 3.2 Gen 1 headers) support additional 4 USB 3.2 Gen 1 ports
3 x USB 2.0 headers support additional 6 USB 2.0 ports
## ¿Cuántos slots tiene y de qué tipo?
2 x PCIe 5.0 x16 slots (supports x16 or x8/x8 mode(s)*
1 x PCIe 4.0 x1 slots

## ¿Dispone de conectores PS-2?
No
## Factor de forma y/o tamaño.
Factor: Atx
Tamaño: 305 x 244 mm